## Slide 1
Technologie de Travaux Publics 4 Catalogues des structures types de chaussées neuves Juliette Blanc
58, rue Michel Ange BP 420
44606 Saint-Nazaire Cedex
Tel : 02.40.17.81.50

## Slide 6: Hiérarchisation du réseau routier national
Deux types de voies :
VRS : voies du réseau structurant (autoroutes et routes express)
VRNS : voies du réseau non structurant (artères interurbaines et autres routes)
→ hypothèses de calculs différentes :
  Durée de dimensionnement
  Agressivité du trafic
  → deux jeux de fiches de structures

## Slide 7: Le trafic
Définition du poids lourd :
  Véhicule de plus de 35 kN de poids total autorisé en charge
Nombre de classe de trafic
  7 classes de trafic de TC2 à TC8

## Slide 8: Le trafic
  Trafic cumulé
  Détermination du trafic poids lourd cumulé sur une durée de dimensionnement (20 ans sur VRNS ou 30 ans sur VRS)
  TCi= MJA*365*C
  Avec MJA : moyenne journalière annuelle à l’année de mise en service
  C : taux d’accroissement
  Application numérique
  On obtient un nombre de PL
  →détermination de la classe de trafic

## Slide 9: Trafic
Attention à la répartition du trafic poids lourds par voie de circulation
Milieu | Chaussées séparées | Part du trafic pris en compte
Rase campagne | 2*2 voies | VL : 90% du trafic PL pour le sens considéré VR 10% du trafic PL pour le sens considéré
 | 2*3 voies | VL : 80% du trafic PL pour le sens considéré VM 20% du trafic PL pour le sens considéré VR : 0% du trafic PL pour le sens considéré
Péri-urbain | 2*2 voies | À définir au cas par cas
 | 2*3 voies | VL : 65% du trafic PL pour le sens considéré VM 30% du trafic PL pour le sens considéré VR : 5% du trafic PL pour le sens considéré

## Slide 10: Trafic
Classe de trafic cumulé de poids lourds
Si VRS : calcul sur 30 ans
Si VRNS : calcul sur 20 ans
 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8
MJA | 35 | 85 | 200 | 500 | 1200 | 3000 | 7000

## Slide 11: Agressivité du trafic
Caractérisation de trafic PL – calcul du CAM
Silhouette de PL – T2S3, T2S2,…
Poids sur les essieux variable en fonction du chargement
Type de structure | Type de réseau | 
 | VRS | VRNS
GNT/GNT – sols supports | 1,0 | 1,0
Bitumineuse | 0,8 | 0,5
Semi-rigide | 1,3 | 0,8
Rigide (béton) | 1,3 | 0,8
Mixte | 1,2 | 0,8
Inverse | 0,8 | 0,5

## Slide 12: Risque de calcul

## Slide 13: Plate-forme support
Classe PF1 non autorisée sur le réseau RN
Pas de PF2 sous forts trafics sur VRS
PF2
PF4
PF3
50 MPa 120 MPa 200 MPa

## Slide 14: Choix de la couche de surface
Dissociation des fonctions :
  Obligatoire sur VRS pour tous trafic
  Uniquement si T>TC5 sur VRNS

## Slide 15: Structures de chaussées
Structures souples
  Que pour VRNS
  Matériaux utilisés :
    Structure GB3/GNT : TC220 à TC520
    Structure GNT/GNT : TC220 à TC320
Structure bitumineuse épaisse
  Matériaux choisis pour leur bonne tenue à la fatigue : GB2, GB3, EME2
  GB1 non autorisé sur réseau national
  EME1 écarté (faible teneur en liant)
  Structure GB2/GB3 non retenue vis-à-vis de la remontée des fissures de fatigue

## Slide 16: Structures de chaussées
Structures à assises traitées aux liants hydrauliques
Structure mixtes
  Couche de base : GB3 retenue pour limiter la remontée des fissures et avoir une épaisseur d’enrobé suffisante
  Épaisseur « noir » = épaisseur « blanc »

## Slide 17: Structures de chaussées
Structures inverses
  Sur PF3 ou PF4 traités aux liants hydrauliques
  Limitées aux trafics inférieurs ou égaux à TC530 sur VRS et TC620 sur VRNS
  Constitution : GB3/12 cm de GNT/ forme-fondation
Structure en béton
  Spécifications de matériaux utilisés en fonction du trafic

## Slide 18: Prise en compte du gel : rappel
La détermination de l’indice de gel admissible s’effectue à l’aide des abaques fournies au recto des fiches. Elles nécessite au préalable la détermination de :
La quantité de gel Qg dont on autorise la transmission aux couches inférieures gélives du support
La protection thermique, traduite par la quantité de gel Qng apportée par les matériaux non gélifs de la couche de forme éventuelle et du sol support
La somme de ces 2 quantités de gel (Qg+Qng) est appelée QB, quantité de gel admissible à la base de chaussée. Elle constitue l’entrée de l’abaque permettant de déterminer, pour une structure d’entrée, l’indice de gel admissible IA

## Slide 19: Utilisation des abaques
Données nécessaires :
QB :
  La quantité de gel Qg dont on autorise la transmission aux couches inférieures gélives du support
  La protection thermique, traduite par la quantité de gel Qng apportée par les matériaux non gélifs de la couche de forme éventuelle et du sol support
  La somme de ces 2 quantités de gel (Qg+Qng) est appelée QB, quantité de gel admissible à la base de chaussée.
  Le trafic
  Le type de PF
  → Détermination de l’indice de gel admissible IA

## Slide 20: Utilisation des abaques
IA